Медико-техническое задание на аппарат для лимфодренажа  А-805 .

| № | Параметры | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Область применения | Предназначена для использования в медицинских, санаторно-курортных учреждениях и СПА центрах для проведения физиотерапевтических процедур для улучшения циркуляции крови при хронической венозной недостаточности заболевании суставов, остеохондрозе, лимфатических отеках, болезни Паркинсона, церебральном параличе, ревматический артрите. |
| 1.2 | Устройство аппарата для лимфодренажа А-805 | В конструкции массажера имеются воздушные подушки . Аппарат работает с использованием 3-х мерного шагового массажа. |
| 1.2.1. | 16 воздушных камер с каждой стороны | Наличие |
| 1.2.2. | 10 автопрограмм | Наличие |
| 1.2.3. | Голосовое предупреждение | Наличие |
| 1.2.4. | Диодный дисплей | Наличие |
| 1.2.5. | Защита от перепадов напряжения | Наличие |
| 1.2.6. | Функция выявления утечки воздуха и прогрева | Наличие |
| 1.3 | Страна производитель | Тайвань |
| 1.4 | Технические характеристики | Вес аппарата 7,7 кг нетто, общий 15,0 кг брутто Напряжение 220 V Потребляемая мощность 80 W Давление 46-115 мм рт. ст. Таймер 1-30 мин Режимы-10 видов Регулировка остановки давления 1-9 сек Габариты 41*30,5*14,5 |
| 1.5. | Комплектация | Аппарат-1 шт. Жакет-1 шт. Брюки- 1 шт. Шнур питания- 1 шт. Кабель с пультом -1 шт. Вилка -1 шт. |
| 2. | Требования к документации |  |
| 2.1 | Сертификат соответствия ГОСТу РФ | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 2.3 | Гарантийный период обслуживания | Не менее установленного производителем товара |